## Slide 1: Rechnernetze mit Filius simulieren
Workshop 05 von Pit Grösch

## Slide 2: Agenda
Rechnernetze als Themengebiet im Kerncurriculum für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe
Funktionsumfang der Software
praktische Anwendung der Software
Reserve 

## Slide 3: Rechnernetze als Themengebiet im Kerncurriculum für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe
Kompetenzerwerb im Themenfeld
Die Arbeit an Computern in vernetzten Arbeitsumgebungen bestimmt zunehmend unsere Gesellschaft. Ein wichtiges Anliegen diese Themenfeldes ist es, die Schülerinnen und Schüler mit den Grundlagen der Rechnerarchitektur sowie der Kommunikation zwischen einzelnen Informatiksystemen bzw. in lokalen und globalen Netzen vertraut zu machen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben ein prinzipiell technisches Verständnis über die Funktionsweise, den modularen Aufbau und die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Informatiksystemen. Dabei gilt es auch, mögliche Folgen von Missbrauch durch Spionage und Manipulation von Daten zu erkennen und zu verhindern. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen die Erfahrung, dass netzbasierte Kommunikations- und Kooperationssysteme die Arbeit im Team unterstützen.

## Slide 4: Rechnernetze als Themengebiet im Kerncurriculum für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe
Kompetenzerwerb im Themenfeld
Die Arbeit an Computern in vernetzten Arbeitsumgebungen bestimmt zunehmend unsere Gesellschaft. Ein wichtiges Anliegen diese Themenfeldes ist es, die Schülerinnen und Schüler mit den Grundlagen der Rechnerarchitektur sowie der Kommunikation zwischen einzelnen Informatiksystemen bzw. in lokalen und globalen Netzen vertraut zu machen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben ein prinzipiell technisches Verständnis über die Funktionsweise, den modularen Aufbau und die Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Informatiksystemen. Dabei gilt es auch, mögliche Folgen von Missbrauch durch Spionage und Manipulation von Daten zu erkennen und zu verhindern. Die Schülerinnen und Schüler gewinnen die Erfahrung, dass netzbasierte Kommunikations- und Kooperationssysteme die Arbeit im Team unterstützen.

## Slide 5: Filius als Simulationssoftware für Rechnernetze
„Freie interaktive Lernumgebung für Internetworking der Universität Siegen“
explorative Lernsoftware zum Thema Internetworking
entwickelt für den Unterricht und völlig kostenlos

## Slide 6: Aufbau der Software
Entwurfsmodus
  Aufbau oder Veränderung von Netzwerken
Aktionsmodus
  Nutzung verschiedener Netzwerkanwendungen auf Rechnern
Dokumentationsmodus
  Annotationen und symbolische Gruppierungen im Netzwerk

## Slide 7: Aufbau der Software
Bauteile im Entwurfsmodus
Rechner und Notebook
Kabel
Switch
Verbindungsrechner/Router
Modem
Notes: Bauteile: kurz was zu Bauteilen  detailliert dann bei Erprobung
-Computer, welche die Funktion eines Clients übernehmen, stets ein Notebook; Computer, die eine Server-Funktion ausüben, stets den Rechner
Computer können mithilfe von Kabeln verbunden werden
Sobald mehr als zwei Computer miteinander verbunden werden sollen benötigen Sie einen zentralen Knotenpunkt. Die einfachste Art des Knotenpunkts bietet Ihnen FILIUS mit dem Switch. Ein Switch "merkt" sich nach der ersten Netzwerkanfrage die an ihm angeschlossenen Computer und leitet Netzwerksignale entsprechend weiter. Ein Switch kann allerdings nur Computer eines einzigen Netzwerks verbinden.
Möchten Sie Netzwerksignale aus einem Netzwerk in ein anderes Netzwerk versenden, so benötigen Sie zur Verbindung der Netzwerke einen Vermittlungsrechner
FILIUS bietet Ihnen die Möglichkeit, über ein real existierendes Netzwerk mehrere FILIUS-Programme miteinander zu vernetzen und damit Netzwerksignale im real existierenden Netzwerk zu versenden. Dafür müssen alle beteiligten FILIUS-Programme ein Modem im jeweils eigenen virtuellen Netzwerk einbinden.

## Slide 8: Aufbau der Software
Aktionsmodus
Installation, Ausführung und Deinstallation von Software auf einzelnen virtuellen Rechnern möglich
Software vorwiegen zur Veranschaulichung von Netzwerkaktivitäten auf Ebenen des Schichtenmodells
Geschwindigkeitsregler

## Slide 9: Aufbau der Software
Netzwerkanwendungen
Datei-Explorer
Befehlszeile
Text-Editor
Fire-Wall
Bildbetrachter
E-Mail-Programm
Webbrowser
Einfacher Client
Gnutella
DNS-Server
E-Mail-Server
Webserver
Echo-Server
Notes: Datei-Explorer : Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, real existierende Dateien von Ihrer Festplatte auf den virtuellen Computer zu übertragen.
Befehlszeile : Über diese Anwendung haben Sie die Möglichkeit, Systembefehle über eine Kommandozeilen abzusetzen. Eine Liste der verfügbaren Befehle wird Ihnen nach dem Start des Terminals angezeigt.
Text-Editor : Mit Ihm können Sie einfache Textdateien z. B. html-Dateien erstellen und bearbeiten. Natürlich können Sie auch zuvor mit dem Datei-Explorer importierte Dateien verändern.
Fire-Wall : Hier können Sie Ihre Firewall einrichten, indem Sie bestimmte Ports netzwerkintern oder netzwerkübergreifend sperren oder öffnen.
Bildbetrachter : Dieses Programm erlaubt es Ihnen ein Bild zu öffnen und zu betrachten.
E-mail-Programm : Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen, Emails virtuell zu versenden und zu empfangen.
Webbrowser : Mit ihm können Sie Webseiten betrachten. Der Browser kann mit den wichtigsten html-Befehlen umgehen.
Einfacher Client : Der Client dient dazu, mit einem Server in Kontakt zu treten. Diese Software ermöglicht einen einfachen Test, ob das Netzwerk betriebsbereit ist.
Gnutella : Mithilfe dieser Peer-To-Peer-Anwendung können Sie Dateien in einem virtuellen Netzwerk teilen.
DNS-Server : Mit ihm können Sie eine Entschlüsselung der symbolischen URLs in zugehörige IPs simulieren.
E-mail-Server : Diese Anwendung erlaubt es Ihnen, mehrere Email-Konten einzurichten, welche dann von den Email-Programmen aus genutzt werden.
Webserver : Hiermit machen Sie einen Computer zu einem Webserver, so dass andere Rechner mithilfe des Webbrowsers auf die Seiteninhalte dieses Computers zugreifen können. Eine voreingestellte index.html finden Sie im virtuellen Verzeichnis root/webserver
Echo-Server: Einmal gestartet spiegelt der Echo-Server alle eingehenden Nachrichten an die jeweiligen Clients zurück.

## Slide 10: Aufbau der Software
Dokumentationsmodus
Textfelder
  ergänzende Informationen in virtuelles Netzwerk einfügen
Gliederungsflächen
  Gruppierung einzelner Teile des virtuellen Netzwerks
  Flächen werden nach Verlassen des Modus hinter Bauteile gelegt
Exportieren
  virtuelles Netzwerk als PHG-Datei speicherbar

## Slide 11: erste Schritte
direkte Vernetzung (Peer-To-Peer)
Laden Sie sich die Zip-Datei HILF! W05 von der GI Homepage herunter, entpacken Sie diese und öffnen Sie die Datei: Peer-To-Peer.fls im Programm Filius. Beide Computer haben in diesem Beispiel eine Client-Funktion mit den abgebildeten Namen sowie der folgenden IP-Adressen Rechner 0.10: 192.168.0.10 und Rechner 0.11: 192.168.0.11.
Senden Sie nun vom Rechner 0.10 einen Ping-Befehl an den Rechner 0.11 über die Befehlszeile und beobachten Sie den Vorgang.
Beschreiben Sie anschließend den Vorgang.

## Slide 12: erste Schritte
Verbindungsanfrage
nachvollziehbar in Befehlszeile

## Slide 13: erste Schritte
Vernetzung über Switch
Öffnen Sie nun die Datei: Switch-Netzwerk.fls und verbinden Sie alle Computer mit dem Switch, wie abgebildet.
Starten Sie die Befehlszeile auf dem Rechner 0.10 und senden Sie einen Ping-Befehl an den Server mit der IP 192.168.0.254.
Analysieren Sie das Netzwerk in Bezug auf die gestörte Kommunikation und beheben Sie das Problem.
Notes: Vorführung:
Installieren Sie auf dem Server 0.12 einen Echo-Server und starten diesen auf dem voreingestellten Port 55555. Installieren Sie auf einem Client einen Einfachen Client und verbinden Sie diesen mit dem Server. Senden Sie vom Client einige Textnachrichten und beobachten Sie den Effekt. Schauen Sie sich auch die Netzwerkaktivität im Datenaustausch-Fenster des Clients an.
Sie können am Datenaustausch beobachten, dass bereits bei der Anmeldung die Transportschicht eine Rolle in der Netzwerkaktivität spielt. Die Verbindung des Clients mit dem Server durchläuft also schon drei Schichten. Die ersten beiden Zeilen des Datenaustauschs gehören wieder zur Bestimmung der physikalischen Adresse des Rechners.
Sobald nun eine Nachricht geschickt wird, tritt die vierte Schicht, die Anwendungsschicht, in Aktion. Die Anwendung, also der Einfache Client, benötigt zur Kommunikation zunächst die Anwendungsschicht, dann die Transportschicht, dann die Vermittlungsschicht und schließlich die Netzzugangsschicht. Dies erkennen Sie, wenn Sie auf die erste dunkelblau hinterlegte Zeile klicken und Ihnen das rechts abgebildete Schichtenmodell angezeigt wird.

## Slide 14: erste Schritte
Verbinden von Netzwerken über einen Vermittlungsrechner/Router
Öffnen Sie die Datei: Routernetz.fls und verbinden Sie beide Netze mit Hilfe eines Vermittlungsrechners.
Installieren Sie auf dem Rechner 0.10 die Befehlszeile und prüfen Sie anschließend in der Befehlszeile mit einem ping-Befehl die Verbindung von Rechner 0.10 zum Rechner 1.10.
Notes: 5. Fehlermeldung tritt auf, da Verbindungsanfrage netzübergreifend  Gateway fehlt.
Wechsel in Entwurfsmodus und Einrichtung des Gateways 192.168.0.1 für links 192.168.1.1 für rechts
erneuter Test klappt es?  sollte :D

## Slide 15: erste Schritte
Verbinden von Netzwerken über einen Vermittlungsrechner/Router
Beheben Sie das Problem zur netzübergreifenden Kommunikation. Beachten Sie dabei die Einstellungen des Vermittlungsrechners im Entwurfsmodus.
Testen Sie die Kommunikation zwischen dem Rechner 0.10 und dem Rechner 1.10.
Notes: 5. Fehlermeldung tritt auf, da Verbindungsanfrage netzübergreifend  Gateway fehlt.
Wechsel in Entwurfsmodus und Einrichtung des Gateways 192.168.0.1 für links 192.168.1.1 für rechts
erneuter Test klappt es?  sollte :D

## Slide 16: Stationsarbeit
Station 1
Simulation des World Wide Web
Station 2
E-Mailverkehr im Netzwerk
Notes: Bevor Sie mit dem Lösen der Aufgaben beginnen, müssen Sie die Datei: Stationsarbeit.fls in Filius öffnen.

## Slide 17: weitere Möglichkeiten
Virtuelle Netzwerke und reale Netzwerke
Dateiaustausch über Peer-To-Peer
DHCP-Server einrichten
Eigene Software erstellen und einbinden
Routing über mehrere Vermittlungsrechner (manuelles Routing)

## Slide 18: Quellenverzeichnis
Textquellen:
Skriptum zur Unterrichtsreihe „Netzwerke mit Filius, Garmann, Gymnasium Odenthal, April 2015
Bildquellen:
https://www.publicdomainpictures.net/pictures/16000 0/velka/stoom-afblazen.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2014/05/10/19/14/lapt op-341419_960_720.png
http://res.freestockphotos.biz/pictures/14/14315- illustration-of-a-book-pv.png
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/22/05/06/sea rch-2876776_960_720.jpg